## Slide 1: Software für Statik und Dynamik

## Slide 2: Geotechnische Analyse mit Bauzuständen in RFEM 6
Webinar
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hörold
  Organisator
    Marketing & Public Relations Dlubal Software GmbH
Dipl.-Ing. Juliane Stopper-Akdag
  Co-Organisator
    Product Engineering & Customer Support Dlubal Software GmbH
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer
  Co-Organisator
    Head of Product Engineering Concrete & Customer Support Dlubal Software GmbH

## Slide 3: Fragen während der Präsentation
Webinar
3
GoToTraining-Bedienpanel
Desktop
Bedienpanel ein- oder ausblenden
E-Mail: info@dlubal.com
Audioein-stellungen anpassen
Fragen stellen

## Slide 4: Inhalt
Webinar - Geotechnische Analysen in Bauzuständen in RFEM 6
02
03
04
01
Theorieexkurs
Definition der Bauzustände für die geotechnische Analyse
Statische Analyse und Ergebnisse
Anwenderfrage - Unebene Geländeoberfläche
Ausblick
05

## Slide 5: Maßgebliche mechanische Eigenschaften von Boden
Exkurs: Materialverhalten & Relevanz der Lasthistorie
Spannungsabhängige Steifigkeit
Abhängig der Steifigkeit von der Belastungsrichtung
Irreversible Verformungen
Webinar - Geotechnische Analysen in Bauzuständen in RFEM 6
Quelle: Empfehlungen des Arbeitskreises Numerik in der Geotechnik – EANG, 2014

## Slide 6: Bedeutung der Lasthistorie
Exkurs: Materialverhalten & Relevanz der Lasthistorie
keine Eindeutigkeit für den aus einem Spannungszustand folgenden Dehnungszustand
Für realistische Berechnungsergebnisse ist die korrekte Erfassung geplanter Bauphasen Voraussetzung.
∆
∆
∆
Webinar - Geotechnische Analysen in Bauzuständen in RFEM 6

## Slide 7: Parameter
Input für das nichtlinear elastische Materialmodell
()
0,5 (Sande) bis 1,0 (Ton)
Webinar - Geotechnische Analysen in Bauzuständen in RFEM 6
Notes: Die im Geotechnischen Bericht angegebenen tiefenabhängigen Steifemoduli können in die Erstbelastungssteifigkeit Eoed,ref des nichtlinear elastischen Materialmodells umgerechnet werden
Eoed entspricht dem Steifemodul Es
Eoedref Referenzwert der Ödometersteifigkeit bei pref
Pref ist die Referenzspannung bei der die Oedometersteifigkeit ermittelt wurde
m ist der Exponent der die Spannungsabhängigkeit steuert.. Dieser liegt i.Allg. zwischen 0,5 für Sande bis 1,0 für Ton

## Slide 8: Parameter
Input für das nichtlinear elastische Materialmodell
= 24 MN/m²
= 40 MN/m²
= 30 MN/m²
= 58 MN/m²
Auszug aus dem Bodengutachten mit
Resultierende Referenzwerte mit
Webinar - Geotechnische Analysen in Bauzuständen in RFEM 6
=100 kN/m²
Notes: Die im Geotechnischen Bericht angegebenen tiefenabhängigen Steifemoduli können in die Erstbelastungssteifigkeit Eoed,ref des nichtlinear elastischen Materialmodells umgerechnet werden
Höhen fehlen zur Bestimmung
Aussage über GW-Spiegel

## Slide 9: Weiterführende Links
Webinar Bauzustände:
Online – Handbücher:
https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/schulungen/webinare/002682
https://www.dlubal.com/de/downloads-und-infos/dokumente/online-handbuecher/rfem-6-geotechnische-analyse
https://www.dlubal.com/de/downloads-und-infos/dokumente/online-handbuecher/rfem-6-analyse-von-bauzustaenden-fuer-rfem-6
Webinar - Geotechnische Analysen in Bauzuständen in RFEM 6

## Slide 10: Kostenlose Online-Dienste
Webinar
Dlubal Software
Geo-Zonen-Tool
Querschnittswerte
FAQs & Knowledge Base
Modelle zum Herunterladen
Dlubal Software bietet ein Online-Tool zur Ermittlung der charakteristischen Lastwerte der entsprechenden Lastzone an.
Das kostenfreie Online-Tool ermöglicht, aus einer umfangreichen Profildatenbank Standardprofile auszuwählen oder parametrisierte Querschnitte zu definieren und deren Querschnittswerte zu berechnen.
Schauen Sie sich die häufig gestellen Fragen an unser Support-Team sowie die hilfreichen Tipps und Tricks in unseren Fachbeiträgen an, um Ihre Arbeit effizienter zu gestalten.
Hier finden Sie eine Vielzahl an Beispieldateien, die Sie beim Einstieg in die Dlubal-Programme bzw. bei deren Anwendung unterstützen.

## Slide 11: Kostenlose Online-Dienste
Webinar
Dlubal Software
Youtube-Kanal - Webinare, Videos
Webshop mit Preisen
Testversionen
Kostenloser Support per E-Mail und Live-Chat
Sehen Sie sich die Videos und Webinare zur Statiksoftware von Dlubal an.
Erstellen Sie Ihr individuelles Softwarepaket und sehen Sie alle Preise online!
Sie lernen am besten, wie Sie mit unseren Programmen umgehen, indem Sie sie einfach selbst testen. Laden Sie sich die 90-Tage-Testversion unserer Statikprogramme herunter.
90-TAGE- TESTVERSION

## Slide 12
Hier finden Sie weitere Informationen zu Dlubal Software
Dlubal Software GmbH
Am Zellweg 2, 93464 Tiefenbach
Germany
Telefon: +49 9673 9203-0
E-Mail: info@dlubal.com
Besuchen Sie unsere Webseite
www.dlubal.com
Sehen Sie den Einsatz von Dlubal Software in einem Webinar
Kostenlose Testversion herunterladen
Videos und aufgezeichnete Webinare
Newsletter
Veranstaltungen und Messen/Seminare
Knowledge Base-Artikel