## Slide 1: Statika v dialogu s AI
KONFERENCE KONSTRUKCE 2026
Od klimatických zatížení k výpočetnímu modelu
Ing. Jaroslav Brož, Ph.D.
5. 11. 2026 | www.dlubal.com
Notes: Úvod (0:30). Pozdravit, jedna věta o sobě: technologický tým Dlubal, API a AI integrace. Slíbit, že většina času budou reálné ukázky, ne vize. Všechny screenshoty a videa v prezentaci jsou skutečné výstupy z Dlubal CALC a RFEM 6. Na titulním slidu Mia, AI asistentka v Dlubal CALC, se symbolem CALC.

## Slide 2: Prezentující
Ing. Jaroslav Brož, Ph.D.
Head of Technology
Propojuje statický výpočet, otevřené API a umělou inteligenci. Vede tým, který v Dlubal Software odpovídá za Dlubal API a AI.
LinkedIn | Jaroslav Brož
jaroslav.broz@dlubal.com
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
2
Notes: Prezentující (0:30). Max. 30 s: kdo jsem a proč o tématu mluvím. Vedu tým, který v Dlubal Software odpovídá za Dlubal API a integraci AI (MCP server v RFEM 6, Dlubal CALC).

## Slide 3: Obsah
1
Kde statik ztrácí čas
2
Jak AI spolupracuje s výpočetním programem
3
Dlubal CALC
4
Ukázky z praxe ve videích
5
Osvědčený postup jako skill
6
Kontrola zůstává na statikovi
7
Jak začít
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
3
Notes: Obsah (0:20). Jedna věta: od otázky, proč číslu od AI věřit, přes nové prostředí Dlubal CALC k ukázkám z praxe ve videích a pravidlům kontroly.

## Slide 4: Kde statik ztrácí čas
Málokdy při výpočtu. Většinou před ním, po něm a mezi jednotlivými kroky.
Hledání
Článek normy a národní příloha
Hodnoty z mapy sněhu a větru
Opakování
Geometrie převzatá od architekta
Vnitřní síly z programu do programu
Dokumentace
Sestavení technické zprávy
Ruční přepis výsledků
Málo inženýrského úsudku, hodně pracovní doby.
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
4
Notes: Kde statik ztrácí čas (1:00). Z úvodu článku: čas se neztrácí při samotném výpočtu, ale před ním, po něm a mezi kroky. Hledání článku normy a platné národní přílohy, odečítání hodnot z map sněhových a větrných oblastí, opětovné modelování geometrie od architekta, přepisování vnitřních sil mezi programy, sestavování technické zprávy. Otázka do sálu: co z toho jste dělali minulý týden? Právě tady může pomoci AI: statik popisuje a rozhoduje, asistent obstará mechanickou část.

## Slide 5: Můžu číslu, které mi AI napíše, věřit?
Skutečná odpověď Dlubal CALC: použitý nástroj, zdroj a norma u každého čísla
Otázka, kterou si klade každý, kdo zkusil obecný AI chat.
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
5
Notes: Přechod (0:30). Nechat otázku chvíli viset. Kdo už zkusil ChatGPT nebo jiný chat na statickou otázku? Odpověď zní přesvědčivě, ale můžu ji dát do statického výpočtu? Na to odpovídá zbytek přednášky: rozhoduje, odkud číslo pochází. Vpravo náznak odpovědi: skutečná odpověď Dlubal CALC, u které je vidět spuštěný nástroj, zdroj i norma.

## Slide 6: Pět pojmů, které stačí znát
Jazykový model
Rozumí zadání, vysvětluje a píše. Číslo ale odhaduje, nepočítá.
AI asistent
Chat s jazykovým modelem, který umí použít další nástroje.
API
Programové rozhraní: jeden program ovládá druhý, např. vytvoří prut v RFEM.
MCP
Otevřený standard, díky kterému AI může používat nástroje. Funguje jako ovladač tiskárny.
Skill
Uložený pracovní postup, který asistent použije pokaždé stejně.
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
6
Notes: Pět pojmů (1:00). Pro začátečníky, z rámečku v článku. Nejdůležitější je první řádek: jazykový model výborně rozumí zadání, ale nepočítá jako výpočetní program, číslo odhaduje. MCP přirovnat k ovladači tiskárny: díky němu asistent ví, co program umí a jak ho použít. Skill je uložený postup popsaný běžnou řečí: vstupy, kroky, kontroly, podoba výstupu.

## Slide 7: API je dálkové ovládání. MCP je ovladač pro AI.
ČLOVĚK
Statik
Zadává slovy, kontroluje mezivýsledky, rozhoduje
dialog
ROZHRANÍ
AI asistent
Porozumí zadání, naplánuje postup a zvolí nástroj
MCP + API
VÝPOČET A DATA
Nástroje
RFEM 6 a RSTAB 9
Geo-Zone Tool
Znalostní báze Dlubal
Soubory: IFC, SAF, DXF, PDF
Dlubal API pro Python a C# | MCP server v RFEM 6 od verze 6.13
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
7
Notes: Asistent jako prostředník (1:00). Jazykový model sám konstrukce nepočítá a nemá přístup k datům projektu. Jeho silnou stránkou je porozumět zadání, naplánovat postup a zvolit nástroj. Má-li k dispozici výpočetní program, převede zadání „vytvoř zatěžovací stavy pro ocelovou halu“ na posloupnost kroků v programu a výsledek předloží ke kontrole. RFEM 6 k tomu nabízí Dlubal API a od verze 6.13 MCP server. Publikum nejsou programátoři: stačí přirovnání dálkové ovládání a ovladač.

## Slide 8: Obecný AI chat a výpočetní asistent
OBECNÝ AI CHAT
Zní správně
Čísla bez označeného původu
Stejná otázka, jiná hodnota
Normy z trénovacích dat
DLUBAL CALC
Dá se doložit
Každé číslo s původem
Stejný vstup, stejný výsledek
Výpočet v RFEM 6 nebo ve skillu
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
8
Notes: Obecný chat vs. výpočetní asistent (0:45). Obecný chat odpovídá přesvědčivě, ale čísla nemají označený původ, při opakování se mohou lišit a normové znalosti jsou z trénovacích dat neznámého stáří. Takovou odpověď nelze použít jako podklad statického výpočtu. Volitelná historka z přípravy BIM konference: bez nástroje uvedl jazykový model pro Senec s_k = 0,70 kN/m², typickou českou hodnotu; Geo-Zone Tool dává podle slovenské národní přílohy 0,59 kN/m². Znělo to věrohodně i s odkazem na normu.

## Slide 9: Každé číslo má jeden ze tří zdrojů
Výpočetní jádro
Hodnoty z výpočtu a posouzení v RFEM 6
STAVEBNÍ BLOK
RFEM 6, RSECTION
PŘÍKLAD
vnitřní síly, využití, deformace
Výpočetní skill
Pevný postup s článkem normy a verzí
STAVEBNÍ BLOK
skilly Dlubal i skilly kanceláře
PŘÍKLAD
položková statika, stanovení zatížení
Jazykový model
Vysvětlení a dotazy k normám se zdrojem
STAVEBNÍ BLOK
znalostní báze Dlubal
PŘÍKLAD
Který článek normy platí?
Jazykový model rozhodující posudky nepočítá.
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
9
Notes: Tři zdroje čísel (1:00). Jádro příspěvku. V Dlubal CALC pochází každé číslo z jednoho ze tří zdrojů: z výpočetního jádra RFEM 6 (vnitřní síly, využití, deformace), z výpočetního skillu s pevně daným postupem a uvedeným článkem normy (položková statika, zatížení), nebo z jazykového modelu, který vysvětluje a odpovídá na dotazy k normám se zdrojem, ale rozhodující posudky nepočítá. Stejný vstup vede ke stejnému výsledku a statik u každé hodnoty vidí, zda byla spočtena, nebo jen vysvětlena.

## Slide 10
Poznejte
AI pracovní prostředí pro statiky
PTEJTE SE
MODELUJTE
ANALYZUJTE
NAVRHUJTE
Asistentka Mia se doptá na chybějící údaje
Zatížení, položková statika a normy v prohlížeči
Model v RFEM 6 přes Dlubal Connector
Znalostní báze Dlubal i směrnice kanceláře
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
10
Notes: Dlubal CALC (1:00). Na KONSTRUKCI představujeme CALC návštěvníkům poprvé. Spojuje popsané prvky do jednoho prostředí v prohlížeči. Statik komunikuje s asistentkou Mia: rozumí zadání, doptává se na chybějící údaje a vysvětluje výsledky. Položková statika, zatížení pro lokalitu a dotazy k normám fungují i bez RFEM. Pro práci s modelem se CALC propojí s RFEM 6 přes Dlubal Connector. Odborný kontext dává znalostní báze Dlubal, kterou mohou týmy doplnit o vlastní interní směrnice. Vpravo skutečná úvodní obrazovka CALC v češtině a Mia z kampaně Dlubal CALC.

## Slide 11: V prohlížeči i s vaším RFEM 6
V CLOUDU
Dlubal CALC v prohlížeči
LOKÁLNĚ U VÁS
Dlubal Connector a RFEM 6
Vázaný na váš účet
Váš Connector nemůže použít nikdo jiný.
Vlastní licence RFEM
Žádná druhá licence ani druhé jádro.
Předpoklady
Aktuální RFEM 6, stačí i zkušební verze.
DLUBAL CONNECTOR
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
11
Notes: Jak CALC pracuje (0:45). Dvě poloviny: v cloudu běží CALC v prohlížeči se znalostní bází, výpočetními skilly a Geo-Zone Tool. Pro práci s modelem se propojí s instalací RFEM 6 přes Dlubal Connector: výpočet probíhá v osvědčeném výpočetním jádru na licenci uživatele a změny modelu statik před provedením potvrzuje. Connector je vázaný na účet. Instalace s právy správce. Screenshoty jsou ze skutečného běhu: CALC v prohlížeči hlásí, že v otevřeném modelu RFEM 6 vytvořil materiál i průřez, vpravo tentýž průřez v RFEM 6. Uprostřed stav propojení z nastavení CALC: RFEM 6 připojeno, Dlubal Connector spárován.

## Slide 12: AI pomáhá od přípravy po posouzení
PŘED VÝPOČTEM
Příprava
Zatížení pro adresu stavby
Video · ukázka 1
Kontrola modelu IFC
V RFEM 6
Model
Model haly ze slovního zadání
Model z výkresu v PDF
Video · ukázka 2
Model Viewer: kontrola modelu ve 3D
Video · ukázka 3
POSOUZENÍ
Výpočet
Prostý nosník podle Eurokódu
Průřez z katalogového listu výrobce
Případ použití
A TAKÉ
Uložit jako Skill: osvědčený postup pro další projekty (video) · zpráva v PDF s původem čísel
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
12
Notes: Přehled ukázek (0:45). Tři ukázky ve videu: zatížení pro adresu stavby, model z výkresu v PDF a Model Viewer. Mezi nimi slidy s principem: model haly ze slovního zadání, posouzení nosníku, kontrola IFC a případ použití: průřez z katalogového listu výrobce. Na konci části o skillech video, jak se osvědčený postup uloží a použije pro další halu.

## Slide 13
Notes: Video ukázka 1, celá obrazovka (1:42, bez zvuku). Kapitoly jsou přímo ve videu (01–06), přednášející jen doplňuje komentář. 01 Zadání jednou větou česky: adresa Anglická 28 v Praze, sedlová střecha se sklonem 10°, hodnoty z Geo-Zone Tool. 02 CALC si vyžádá schválení nástroje Geo-Zone Tool – bez souhlasu statika se nic nespustí. 03 Sněhová i větrná oblast I převzaté z mapového podkladu. 04 Formulář s geometrií haly: h = 7,5 m, b = 20 m, d = 30 m, terén IV, uzavřená budova. 05 Výpočet sněhu na střeše, profilu větru a tlaků na zóny, souhrnná tabulka s odkazy na články normy. 06 Stejné místo v online Geo-Zone Tool: s_k = 0,70 kN/m², v_b,0 = 22,5 m/s, q_b = 0,32 kN/m² – hodnoty se shodují. Video je zrychlené, skutečný výpočet trvá několik minut.

## Slide 14: Stejné hodnoty jako v online mapě
Dlubal CALC · odpověď asistentky Mia
Asistentka spustila nástroj, nehádala z paměti
U výsledku je uvedený zdroj: Geo-Zone Tool
Stejné místo si statik ověří v online mapě
=
Geo-Zone Tool · online mapa zatížení
CALC nehádá: zavolá Geo-Zone Tool a výsledek převezme i se zdrojem.
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
14
Notes: Princip ukázky 1 (0:45). Na slidu nejsou přepsaná čísla, ale dva skutečné screenshoty vedle sebe. Vlevo odpověď asistentky Mia v Dlubal CALC: nahoře je vidět, že spustila nástroj (čtení geografických dat, spuštění nástroje), a hodnoty sněhu a větru jsou převzaté z Geo-Zone Tool. Vpravo stejná adresa v online Geo-Zone Tool. Vyznačené hodnoty se shodují, protože pocházejí ze stejného mapového podkladu normy. Pointa: jazykový model sám hodnotu nevymýšlí, zavolá nástroj a uvede zdroj. Statik si to může kdykoli ověřit.

## Slide 15: Výsledek se vstupy, postupem a zdrojem
Statik vidí, z čeho číslo vzniklo, dřív, než ho použije v RFEM 6.
Vstupy s původem
Lokalita převzatá z Geo-Zone Tool, geometrie a terén zadané statikem.
Postup podle normy
Vztahy a součinitele s odkazem na článek ČSN EN 1991.
Kontrola krok za krokem
Každý mezivýsledek je vidět, nic není schované v černé skříňce.
Navazuje na RFEM 6
Výsledky lze dalším pokynem předat do modelu jako zatěžovací stavy.
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
15
Notes: Princip: výsledek se vstupy a postupem (0:45). Nejde o samotný výpočet sněhu na střeše, ale o to, jak CALC výsledek předkládá. Screenshot vlevo je skutečná odpověď: nejprve vstupy, u lokality poznámka „převzato z Geo-Zone Tool“, pak geometrie haly, kategorie terénu a vnitřní tlak, a teprve potom postup podle ČSN EN 1991-1-3 s odkazem na článek a vztah. Statik tak vidí, z čeho číslo vzniklo, a může ho zkontrolovat dřív, než ho použije. Dalším pokynem lze hodnoty předat do modelu v RFEM 6 jako zatěžovací stavy.

## Slide 16: Nejdřív otázky, potom model
ZADÁNÍ STATIKA
„Vytvoř ocelovou halu s rozpětím 8 m a 5 rámy ve vzdálenosti 6 m. Navýšení rámu k hřebeni 2 m, výška sloupu 4,5 m. Použij ocel S235.“
1
Doptá se na uložení patek, rámové rohy a průřezy
2
Navrhne obvyklé řešení: kloubové patky, tuhé rohy, sloupy HEA, příčle IPE
3
Po potvrzení vytvoří v RFEM 6 geometrii, podpory, průřezy a zatížení sněhem
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
16
Notes: Model haly ze slovního zadání, dialog (1:00). Nejnázornější ukázka propojení s RFEM 6. Statik napíše zadání (ve skutečnosti ho napsal bez diakritiky, viz screenshot). Asistent si nejprve vyžádá chybějící konstrukční údaje: uložení patek, tuhost rámových rohů, průřezy sloupů a příčlí. Navrhne obvyklé řešení: kloubové patky, tuhé rámové rohy, sloupy HEA, příčle IPE. Vpravo skutečný formulář „Konstrukční parametry ocelové haly“ ze skillu Create RFEM Model. Teprve po potvrzení vytvoří model.

## Slide 17: Model v RFEM 6 ze slovního zadání
Výchozí model, ne hotový návrh
Ještě není vypočtený ani posouzený. Statik ho kontroluje přímo v RFEM.
KAŽDÝ KROK UPRAVÍ DALŠÍ POKYN
„Změň rozteč rámů na 5 m.“
Čas se přesouvá od zadávání ke kontrole a porovnání variant.
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
17
Notes: Model haly, výsledek (0:45). Model ocelové haly 8 × 24 m se zatížením sněhem vytvořený v RFEM 6 ze slovního zadání (5 rámů po 6 m, sloupy 4,5 m, hřeben 6,5 m). Říct otevřeně: výsledkem je výchozí model, nikoli hotový návrh. Ještě není vypočtený ani posouzený a statik jej musí zkontrolovat přímo v RFEM. Čas strávený mechanickým zadáváním se ale přesouvá ke kontrole a porovnání variant.

## Slide 18
Notes: Video ukázka 2, celá obrazovka (0:59, bez zvuku): z výkresu k modelu. 01 Na úvodní obrazovce statik zvolí skill Analýza výkresů a přiloží výkres S-101 v PDF (výrobní hala). 02 CALC z výkresu vyčte rozměry, osnovu a prvky konstrukce, u každého parametru je odkaz na výkres. 03 Druhým skillem RFEM Modeling z vyčtené geometrie postaví nový model. 04 Počty prutů, uzlů a patek porovná s výkresem a rozdíly vysvětlí. 05 Model je vidět ve 3D náhledu v CALC i v RFEM 6. Princip: dva skilly za sebou, každý dělá jednu věc a jeho výstup je kontrolovatelný. Pozn.: záběry jsou z anglického rozhraní CALC.

## Slide 19
Notes: Video ukázka 3, celá obrazovka (0:53, bez zvuku). 01 Model Steel Hall.rs9 se nahraje do knihovny modelů. 02 Ještě před otevřením CALC ukáže obsah modelu: uzly, pruty, zatěžovací stavy, rozměry 12 × 10 × 25 m a hmotnost 32,951 t. 03 Model se otevře ve 3D přímo v prohlížeči, bez spuštěného RFEM: otáčení, automatická rotace, navigační kostka. 04 Měření přímo v modelu – rozpětí 12,000 m. Smysl pro statika: rychlá kontrola, že AI pracuje se správným modelem. Pozn.: záběry jsou z anglického rozhraní CALC.

## Slide 20: Každý vstup má uvedený původ
Výpočetní skill · Ocelový prostý nosník | EC 3
„Prostý nosník IPE 300 z oceli S235, rozpětí 6 m. Stálé zatížení 4 kN/m, užitné 8 kN/m. Tlačená pásnice podepřená jen v podporách.“
Zadáno uživatelem
rozpětí, zatížení, mezní průhyb L/300
Převzato z normy s článkem
mez kluzu: EN 1993-1-1, tab. 3.1 · moduly: čl. 3.2.6
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
20
Notes: Posouzení nosníku, vstupy (1:00). Ne každá úloha potřebuje prostorový model. Prostý nosník řeší statik často v tabulce. V CALC lze posouzení zadat slovy. Výpočetní skill „Ocelový prostý nosník | EC 3“ nejprve vypíše všechny vstupy a u každého uvede původ: zadáno uživatelem, nebo převzato z normy s číslem tabulky či článku. Ukázat na screenshotu sloupec Původ.

## Slide 21: Posudek počítá skill, ne jazykový model
Výpočetní skill · Ocelový prostý nosník | EC 3
Pevný postup podle Eurokódu
Stejný vstup vždy vede ke stejnému výsledku.
Všechny posudky najednou
Ohyb, smyk, klopení i průhyb, rozhodující posudek je vyznačený.
Odkaz na článek normy
U každého posudku je vidět, podle čeho byl proveden.
Zpráva s původem čísel
Upravitelná výpočtová zpráva v PDF.
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
21
Notes: Princip: posudek počítá skill (1:00). Nejde o konkrétní čísla nosníku, ale o rozdělení rolí. Posouzení neprovádí jazykový model, ale výpočetní skill „Ocelový prostý nosník | EC 3“ s pevně daným postupem: stejný vstup vede vždy ke stejnému výsledku. Skill posoudí ohyb, smyk, klopení i průhyb, rozhodující posudek vyznačí a u každého uvede článek normy. Jazykový model jen pomáhá se zadáním a vysvětluje. Vpravo skutečný přehled posudků z CALC.

## Slide 22: Výsledek lze ověřit nezávisle
Kontrolní výpočet téhož nosníku v RFEM 6 (ukázkové případy použití Dlubal CALC)
Kontrolní výpočet v RFEM 6
Vnitřní síly ze skillu potvrdí výpočet v osvědčeném výpočetním jádru.
Rozdíly mají vysvětlení
Analytický vztah zanedbává smykovou deformaci, RFEM 6 ji zahrnuje.
Jen skutečně spočtené
Zpráva uvádí jen provedená posouzení, ostatní výslovně označí.
AI zrychlí cestu k výsledku. Jistotu dává nezávislá kontrola.
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
22
Notes: Nezávislé ověření (0:45). Výsledky ze skillu lze ověřit nezávisle. Ukázkové případy použití Dlubal CALC to předvádějí na stejném nosníku: vnitřní síly potvrzuje kontrolní výpočet v RFEM 6 a malý rozdíl v průhybu má vysvětlení, analytický vztah zanedbává smykovou deformaci. Výpočtová zpráva uvádí jen skutečně spočtené výsledky a neprovedená posouzení výslovně označí.

## Slide 23: Kontrola modelu IFC jedním dotazem
CALC model zkontroluje dřív, než ho převede do RFEM. Co našel v demonstračním modelu:
1
Příčel bez profilu
2
Sloup z S235 místo S355
3
Ztužidla bez materiálu
4
Jeřábová dráha jen jako proxy
Převody IFC, SAF a DXF do RFEM i zpět jsou v CALC samostatné skilly.
Demonstrační model ocelové haly, skutečný běh Dlubal CALC 12. 10. 2026
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
23
Notes: Modelové formáty (1:00). Slíbili jsme v anotaci i práci s IFC a SAF. Model od architekta poslaný do chatu: CALC použil skill pro převod IFC do RFEM a před převodem provedl audit. Do demonstračního modelu jsme záměrně vložili 4 chyby a CALC našel všechny čtyři s odkazy na konkrétní entity IFC. Navíc upozornil, že model nemá podpory ani klouby: fyzický model není výpočtový model. Převody IFC, SAF, DXF a dalších formátů jsou v CALC samostatné skilly. Stejným způsobem lze automatizovat i definování zatěžovacích stavů. Pokud bude málo času, tento slide přeskočit.

## Slide 24: Z katalogového listu výrobce rovnou do RFEM 6
CALC přečte podklad výrobce a přes Dlubal Connector založí průřez v otevřeném modelu.
POSTUP
1
Statik přiloží katalogový list v PDF a česky napíše, který průřez a jakou ocel chce.
2
CALC z tabulky výrobce vyčte rozměry a ukáže je ke kontrole. Do modelu zatím nic nezapisuje.
3
Statik rozměry potvrdí.
4
Přes Dlubal Connector vznikne v otevřeném modelu RFEM 6 materiál i průřez připravený pro pruty.
CO TO UKAZUJE
Podklad místo přepisování
Rozměry se berou z dokumentu výrobce, ne z paměti jazykového modelu.
Kontrola před zápisem
Statik vidí převzaté hodnoty dřív, než se dostanou do modelu.
AI propojená s RFEM 6
Connector zapisuje přímo do lokálního programu.
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
24
Notes: Případ použití: průřez z katalogového listu (0:45). Častá rutinní práce: průřez, který není v knihovně nebo ho chceme převzít přesně podle výrobce. Statik přiloží katalogový list v PDF – v našem testu veřejný list Metsec s profily C – a napíše, který průřez a z jaké oceli chce. CALC z tabulky vyčte rozměry a nejdřív je ukáže ke kontrole, do modelu nic nezapisuje. Po potvrzení přes Dlubal Connector vytvoří v otevřeném modelu RFEM 6 materiál i průřez. V testu vznikl knihovní profil C 232C18 od výrobce Metsec a jeho průřezové charakteristiky odpovídaly katalogovému listu. Princip: podklad výrobce místo ručního přepisu, kontrola před zápisem a AI propojená přímo s výpočetním programem.

## Slide 25: Jednou vyřešit, příště zadat jen nová čísla
1
Vyřešit úlohu v dialogu
2
Zvolit „Uložit jako Skill“
3
Sdílet v týmu a upravovat běžnou řečí
PŘÍKLAD Z UKÁZKY · KLIMATICKÁ ZATÍŽENÍ
Proměnné: adresa a rozměry haly
Pevné: Geo-Zone Tool → sníh → vítr → souhrn
Skill opakuje metodu, nikoli kontrolu.
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
25
Notes: Skilly (1:15). Postup, který se v dialogu jednou osvědčil, není nutné příště popisovat znovu. V CALC ho lze uložit volbou „Uložit jako Skill“. Příklad z následujícího videa: výpočet klimatických zatížení haly. Adresa a rozměry haly jsou proměnné vstupy, postup přes Geo-Zone Tool, sníh, vítr a souhrnnou tabulku je pevný. Skilly lze sdílet v týmu a upravovat běžnou řečí. Kancelář si tak bez programování buduje knihovnu vlastních nástrojů. Důležité: skill opakuje metodu, nikoli kontrolu. Každý nový výpočet musí statik stále posoudit. Screenshot: skutečná knihovna skillů v CALC.

## Slide 26
Notes: Video ukázka skillu, celá obrazovka (1:33, bez zvuku). Navazuje na ukázku 1. 01 Dokončený výpočet zatížení se v nabídce konverzace uloží volbou „Uložit jako Skill“. 02 CALC za několik sekund vytvoří skill a sám ho pojmenuje. 03 Skill je v knihovně (USK-000123, stav Publikováno) vedle skillů od Dlubal. 04 Postup je uložený v systémovém promptu: role, vstupy, kroky 1 až 7 včetně Geo-Zone Tool. 05 Nový chat: lomítko, výběr skillu a jedna věta pro halu v Brně, Údolní 53 (výška 10 m, 24 × 60 m, sklon 10°, terén IV). 06 Postup proběhne stejně, jen s novými daty: s_k = 1,00 kN/m², sníh na střeše 0,80 kN/m², q_p(10) = 0,459 kN/m². Závěrečná karta porovná Prahu a Brno. Skill opakuje metodu, ne kontrolu: výsledek statik dál posuzuje.

## Slide 27: Čtyři pravidla pro práci s AI
01
Vstupy
Nechte si vypsat všechny vstupy a předpoklady. Chybějící údaj si má asistent vyžádat, ne domyslet.
02
Původ čísel
U každé hodnoty zjistěte, zda byla spočtena v programu, nebo jen vysvětlena jazykovým modelem.
03
Nezávislá kontrola
Ověřte výsledek řádovým odhadem, rovnováhou sil nebo jiným programem.
04
Normy
U součinitelů požadujte konkrétní článek a ověřte vydání normy i národní přílohu.
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
27
Notes: Čtyři pravidla (1:15). Jazykové modely mohou chybovat: špatně pochopit zadání, zvolit nevhodný předpoklad nebo sebejistě uvést nepřesný údaj. Proto čtyři jednoduchá pravidla: vstupy, původ čísel, nezávislá kontrola, normy. Navázat na ukázky: vstupy s původem jsme viděli u nosníku, nezávislou kontrolu průhybu v RFEM 6.

## Slide 28: CALC se zeptá dřív, než jedná
Volání externích služeb a změny modelu čekají na schválení
Vidíte volané nástroje, jejich dopad i cenu
Na neúplné zadání odpoví asistent otázkou, ne vymyšlenou hodnotou
Odpovědnost za návrh konstrukce a podpis výpočtu zůstává plně na statikovi.
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
28
Notes: Schválení akcí (0:45). Kontrolu podporuje i samotné prostředí. Před dotazem do Geo-Zone Tool CALC vypíše volané nástroje a jejich dopad (běží jako cloudová služba Dlubal, žádný model se nemění) a cenu a čeká na schválení statika. Na neúplné zadání, například nosník bez uvedeného zatížení, odpoví asistent otázkou, ne vymyšlenou hodnotou. Odpovědnost za návrh a podpis výpočtu zůstává plně na statikovi.

## Slide 29: Jak začít ve vlastní praxi
Pro první kroky není nutné nic instalovat.
1
Zvolte jednu opakující se úlohu, jejíž výsledek dobře znáte
2
Vyřešte ji v dialogu v Dlubal CALC, případně s RFEM 6
3
Porovnejte výsledek s vlastním řešením
4
Osvědčený postup uložte jako skill a sdílejte ho
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
29
Notes: Jak začít (1:00). Pro první kroky není nutné nic instalovat. Zvolit jednu opakující se úlohu, jejíž výsledek dobře znám, například zatížení sněhem pro jednoduchou halu nebo prostý nosník. Vyřešit ji v dialogu v CALC v prohlížeči, případně s RFEM 6. Porovnat s vlastním řešením a zaznamenat, kde asistent potřeboval upřesnění. Osvědčený postup uložit jako skill a sdílet ho v týmu.

## Slide 30: Čísla počítá výpočetní jádro nebo pevný postup. Jazykový model zadání interpretuje, doptává se a vysvětluje.
AI POMÁHÁ
Hledání v normách a mapách
Zadávání modelu
Přepis výsledků a dokumentace
ROZHODUJE STATIK
Zadání a předpoklady
Věrohodnost výsledků
Návrh, podpis a odpovědnost
AI může statikovi vrátit čas na to podstatné: na inženýrskou práci.
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
30
Notes: Závěr (1:00). AI statikovi nejvíc pomáhá tam, kde ztrácí čas mechanickou prací. Ukázky v CALC a RFEM 6, od zatížení pro adresu přes model haly až po posouzení nosníku, ukazují, že chat se může stát plnohodnotným pracovním prostředím. Klíčem k důvěře je oddělení rolí. Rozhodování o zadání, předpokladech a věrohodnosti výsledků zůstává na statikovi. Jedna věta na odchod: AI vrací čas na inženýrskou práci.

## Slide 31: Vyzkoušejte to sami! Dlubal CALC běží v prohlížeči.
calc.dlubal.com
Dlubal Software s.r.o.
Anglická 28
120 00 Praha
Česká republika
+420 227 203 203
info@dlubal.cz
Notes: Vyzkoušejte to sami (0:20). QR kód vede na calc.dlubal.com. Pro první kroky stačí prohlížeč, pro práci s modelem RFEM 6 a Dlubal Connector. Nechat chvíli viset, ať si lidé stihnou QR kód naskenovat.

## Slide 32: Děkuji Vám za pozornost
www.dlubal.com
Notes: Poděkování a dotazy. Nechat slide viset během diskuse. Poděkovat kolegům z Dlubal Software, kteří vyvíjejí Dlubal CALC a MCP server RFEM 6.

## Slide 33: Literatura a odkazy
Brož, J.: Statika v dialogu s AI: od klimatických zatížení k výpočetnímu modelu. Sborník KONSTRUKCE 2026
Dlubal CALC – AI pracovní prostředí pro statiky: dlubal.com/en/products/calc/calc-overview
Dlubal CALC: Nápověda a FAQ (FAQ-000009, 000014, 000024–000026): calc.dlubal.com/cs/faq
Skilly pro statiku a RFEM: calc.dlubal.com/cs/skills
Případy použití USC-000001 až USC-000005: calc.dlubal.com/cs/use-cases
Geo-Zone Tool: geo-zone-tool.dlubal.com
Faulstich, F.: Integration of RFEM 6 into AI Applications via MCP Server. Dlubal KB 002032
Anthropic: Introducing the Model Context Protocol, 25. 11. 2024
ČSN EN 1991-1-3 (zatížení sněhem) · ČSN EN 1993-1-1 (ocelové konstrukce)
KONSTRUKCE 2026 | Statika v dialogu s AI
33
Notes: Záložní slide se zdroji, ukázat jen na dotaz. Odpovídá seznamu literatury v příspěvku do sborníku.